## Slide 1: Hỗ trợ chẩn đoán bất thường trên X Quang nhũ ảnh sử dụng học máy
LỚP 4 - NHÓM 4:
LÊ MINH ĐÔNG (3658388)
NGUYỄN THỊ XUÂN HUYỀN (3658418)
NGUYỄN THÀNH NHÂN (3658389)
VŨ TRỌNG LINH (3658427)

## Slide 2: NỘI DUNG
Tổng quan đề tài
Quy trình thực hiện
Kết quả và hướng phát triển

## Slide 3: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

## Slide 4: Đặt vấn đề
Theo báo cáo của tổ chức y tế thế giới có 1.5 triệu người được chẩn đoán và gần 0.5 triệu người chết vì ung thư vú mỗi năm [1]
Theo thống kê Việt Nam đang có tỷ lệ mắc ung thư vú mức cao. Cụ thể tỷ lệ mắc mới là 15229 ca và tỷ lệ tử cong là 6103 ca [2]
Những con số thực tế trên khiến chúng ta phải nghiêm túc suy nghĩ về cách phòng, tầm soát, sàng lọc và điều trị ung thư vú hiệu quả nhất
Hiện tại đọc ảnh X Quang vú là phương pháp hiệu quả để phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường
Giải pháp Computer Aided Detection (CAD) có thể hỗ trợ Bác Sỹ trong phát hiện và chẩn đoán ở giai đoạn sớm [3]
[1] B. R. Matheus, H. Schiabel, “Online mammographic images database for development and comparison of CAD schemes,” J. Digital Imaging, vol. 24(3), pp. 500-506, 2011.
[2] Vinmec
[3] N. R. Mudigonda, R. M. Rangayyan, J. E. L. Desautels, “Detection ofbreast masses in mammograms by density slicing and texture flow –field analysis,” IEEE Trans. Med. Imaging, Vol. 20(12)

## Slide 5: Khảo sát các nghiên cứu
Phương pháp tiền xử lý ảnh : để loại bỏ nhiễu trong ảnh
Phương pháp trích xuất đặc trưng thường được sử dụng
  Mức xám, diện tích.
  Độ sai khác mức xám
  Wavelet: wavelets provide many primitives characterizing gray-levels frequencies from different orientations
  Gabor filter: primitives extracted from the Gabor filter bank which characterizes the gray-levels frequencies
Phương pháp phân loại thường được sử dụng
  Neural networks
  K nearest neighbors
  Bayesian classifier
  Fuzzy decision tree
  SVM
  Adaptive thresholding
Kết quả nghiên cứu: 87% - 90% với neural networks classifiers, 71.08% - 83.13% với phương pháp k-nearest neighbors, 94% - 97.3% khi dùng cây quyết định [4]
[4] Breast Cancer Detection: A review on mammograms analysis techniques 2013 International Multi Conference System, Signal, Devices

## Slide 6: QUY TRÌNH THỰC HIỆN
Mô tả dữ liệu
Tiền xử lý
Trích xuất đặc trưng
Phân loại

## Slide 7: Mô tả dữ liệu
Các tổn thương thường gặp:
  Masses
  Microcalcifications
  Architectural distorsions
Cơ sở dữ liệu MINIMIAS
  322 ảnh Kích thước 1024x1024 pixel
  Các vùng tổn thương được chú thích với tọa độ và bán kính vùng tổn thương

## Slide 8: Quy trình thực hiện
Mammogram images
Preprocessing
Feature Extraction
Classification
Preprocessing
Segmentation
Classification
Primitives Selection
Primitives Extraction

## Slide 9: Tiền xử lý
Median filter:
- Lọc phi tuyến
Hiệu quả đối với nhiễu đốm và nhiễu muối tiêu
2. Erosion:
Before
Before
After
After

## Slide 10: Trích xuất đặc trưng
Phân vùng ảnh:
68 ảnh ác tính
51 ảnh lành tính
103 ảnh thường
Đã được chú thích vùng bất thường với tâm và tọa độ
Bình thường
U bình thường
U bất thường

## Slide 11: Trích xuất đặc trưng
2. Các đặc trưng
Gray level: Mean, Variance, Standard Deviation, Min pixels, Max pixels
BDIP:
Canny Edge Detection
Wavelet

## Slide 12: Phân loại
Các thuật toán sử dụng:
KNN, SVM, Decision Tree, Random Forest, Multilayer Perceptron
Các bộ thông số đặc trưng cơ bản:
Bộ dữ liệu 1: trung bình, phương sai, độ lệch chuẩn, giá trị pixels lớn nhất, giá trị pixels nhỏ nhất
Bộ dữ liệu 2: trung bình, phương sai, độ lệch chuẩn, giá trị pixels lớn nhất, giá trị pixels nhỏ nhất (có chuẩn hóa dữ liệu)
Bộ dữ liệu 3: trung bình, phương sai, độ lệch chuẩn, giá trị pixels lớn nhất, giá trị pixels nhỏ nhất, chỉ số BDIP
Bộ dữ liệu 4: trung bình, phương sai, độ lệch chuẩn, giá trị pixels lớn nhất, giá trị pixels nhỏ nhất, chỉ số BDIP (có chuẩn hóa dữ liệu)
Bộ dữ liệu 5: trung bình, phương sai, độ lệch chuẩn, giá trị pixels lớn nhất, chỉ số BDIP
Bộ dữ liệu 6: trung bình, phương sai, độ lệch chuẩn, giá trị pixels lớn nhất, chỉ số BDIP (có chuẩn hóa dữ liệu)

## Slide 13: Phân loại
Phân chia tập train test dựa vào tỉ lệ mẫu
Thuật toán | KNN | SVM | DT | RF | MLP
Data 1 | 0.6 | 0.619 | 0.5873 | 0.6349 | 0.5396
Data 2 | 0.59 | 0.5714 | 0.5873 | 0.6349 | 0.619
Data 3 | 0.63 | 0.619 | 0.6825 | 0.6667 | 0.6031
Data 4 | 0.6 | 0.5714 | 0.6825 | 0.6984 | 0.619
Data 5 | 0.63 | 0.619 | 0.6667 | 0.7302 | 0.619
Data 6 | 0.62 | 0.5714 | 0.6667 | 0.7143 | 0.619

## Slide 14: Phân loại
Cross validation data
Thuật toán | KNN | SVM | DT | RF
Data 1 | 0.6451 | 0.6508 | 0.6451 | 0.629
Data 2 | 0.6451 | 0.6825 | 0.5873 | 0.5714
Data 3 | 0.629 | 0.6349 | 0.6935 | 0.7258
Data 4 | 0.6667 | 0.6935 | 0.6935 | 0.7258
Data 5 | 0.629 | 0.6349 | 0.7096 | 0.7419
Data 6 | 0.629 | 0.6935 | 0.7096 | 0.7258

## Slide 15: Phân loại
Bộ data mới sử dụng thêm các đặc trưng Canny, Wavelet
Data 7: Bộ dữ liệu mới có đưa qua PCA để giảm chiều dữ liệu
Data 8: Bộ dữ liệu mới được đưa trực tiếp vào mô hình để kiểm thử
Thuật toán | KNN | SVM | DT | RF | MLP
Data 7 | 0.565 | 0.677 | 0.532 | 0.693 | 0.582
Data 8 | 0.58 | 0.613 | 0.79 | 0.63 | 0.613

## Slide 16: KẾT LUẬN
Kết luận chung
Hướng phát triển

## Slide 17: Kết luận
Tiền xử lý loại bỏ nhiễu, tuy nhiên cũng cần cân nhắc đến ảnh hưởng thông tin quan trọng trong ảnh y tế
BDIP là đặc trưng có thể giải quyết bài toán mức sáng và phân bố mức xám, giúp làm tăng độ chính xác của mô hình
Bộ data sử dụng thêm các đặc trưng Canny, Wavelet hữu dụng với thuật toán Tree.
Decision Tree và Random Forest đưa ra độ chính xác khá cao đối với hầu hết các bộ dữ liệu
Hướng phát triển
Vấn đề về mô cấu trúc
Sử dụng Deep learning trong phân loại ảnh X Quang
Hướng đề xuất: U-net

## Slide 18: REFERENCE
[1] B. R. Matheus, H. Schiabel, “Online mammographic images database for development and comparison of CAD schemes,” J. Digital Imaging, vol. 24(3), pp. 500-506, 2011.
[2] Vinmec
[3] N. R. Mudigonda, R. M. Rangayyan, J. E. L. Desautels, “Detection ofbreast masses in mammograms by density slicing and texture flow –field analysis,” IEEE Trans. Med. Imaging, Vol. 20(12)
[4] Breast Cancer Detection: A review on mammograms analysis techniques 2013 Intenational Multi Conference System, Signal, Devices
[5] http://peipa.essex.ac.uk/info/mias.html

## Slide 19: THANKS!